##### УСЛОВИЯ  ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО ЛИЧНОГО ЧЕМПИОНАТА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПЕШЕХОДНОМУ ТУРИСТСКОМУ МНОГОБОРЬЮ

Количество этапов — 5			Длина дистанции — 1200 м 		Перепад высот — 100 м

1. Общая часть

- Соревнования проводятся в соответствии с «Руководством для судей и участников соревнований по технике пешеходного и лыжного туризма» (корректировка 12.02.2000), далее «Руководство…».

- Отклонения от «Руководства…» в данных соревнованиях оговариваются в настоящих условиях.

- Обозначения, принятые в условиях и схемах: ПС – пункт страховки, ППС – промежуточный пункт страховки,  КЛ – контрольная линия, КВ – контрольное время.

- На всех этапах участник работает в каске.

- За 5 минут до старта участник проходит предстартовую проверку, на которой проверяется снаряжение. Участник не выпускается на дистанцию до полного выполнения всех требований, при этом старт не откладывается.

- Дистанция проводится по безштрафовой системе, в случае ошибки, оговоренной таблицей нарушений, Условиями соревнований, «Руководством…», судья останавливает участника с требованием исправить ошибку.

- В случае выполнения действия с нарушением (п.п. 5, 10, 11 и 12 Таблицы нарушений) участник обязан вернуться в исходное положение и выполнить данное действие без нарушения. В случае повторного выполнения действия с нарушением участник получает снятие с этапа (блока этапов).

- Участник получает снятие, если он:

  - не выполнил требований судьи (после второго предупреждения);

  - не выполнил условия этапа, т.е. использовал при преодоление этапа способы, отличные от заданных по Условиям;

  - превысил КВ этапа;

  - не работал на этапе.

- Дистанция проходится участником индивидуально.

- Дистанция заключается в последовательном прохождении технических этапов от старта к финишу.

- Участник движется от старта до финиша  по маркировке.

- Всё снаряжение участник транспортирует от старта до финиша последовательно через все этапы.

- Всё оборудование на этапах, помимо оговоренного в данных Условиях, участник устанавливает и снимает самостоятельно.

- Допускается обратное движение по дистанции до последнего этапа, на котором участник закончил работу.

- Допускается обратное движение по этапу до окончания работы на нём без нарушения техники безопасности.

- Обратное движение по этапу (блоку этапов) разрешено с судейской страховкой, самостраховкой по судейскому оборудованию без нарушения техники безопасности. При обратном движении участник должен исправить ошибку и пройти этап (блок этапов) в соответствии с условиями дистанции.

- По п. 1.7 допускается использование перчаток из кожзаменителя, кожи или перчаток, предназначенных для работы с веревкой.

- По п. 1.7 при выполнении спуска по перилам у участника в момент приземления должны быть одеты на руки 2 рукавицы (перчатки).

- По п. 2.11 допускается движение по навесной переправе на одном карабине.

- По п. 2.7 «Руководства…» на этапах допускается крепление перил кольцом.

- По п. 2.7 «Руководства…» при натяжении навесной переправы одним участником без использования полиспаста допускается крепление перил на жумар. При этом конец перил должен быть закреплён. Провис перил не более 1 м от жумара.

- По п. 2.7.8 «Руководства…» для натяжения двойной верёвки допускается применение зажима «шант».

- По п.2.13 «Руководства…» на этапах связанных с подъёмом запрещается использование схватывающего узла. Допускается применение только жумара.

- На этапах, связанных со спуском, обязательно применение спускового устройства, допущенного технической комиссией.

- Волочение веревок между этапами и перед финишем запрещено.

- Финиш дистанции по пересечению участником и последней единицей снаряжения финишного створа.

- Результаты определяются временем прохождения дистанции.

- Пропуск этапа ведет к снятию с дистанции.

- Если участник не укладывается в КВ дистанции, то он снимается с дистанции и прекращает работу.

- КВ на этапах отсекается по началу работы с судейским оборудованием

- Если участник на этапе не укладывается в контрольное время (КВ) этапа, то он прекращает работу на этапе и получает снятие с этапа.

- При снятии с этапа  участник не имеет права проходить этап второй раз.

- Участники в зависимости от прохождения дистанции занимают места:

  - участники, полностью прошедшие дистанцию;

  - участники, уложившиеся в КВ дистанции, но имеющие снятие с этапов (более высокое место занимает участник, имеющий меньше снятий с этапов);

  - участники, имеющие снятие с дистанции.

- В случае равенства результатов более высокое место занимает участник, стартовавший ранее.

- Жеребьевка принудительная в соответствии с рангом участников.

2. Перечень, параметры, оборудование этапов и условия их прохождения

Старт ( этап 1 – L = 240  м.

Этап 1. Переправа по бревну через сухой овраг с наведением маятниковых перил. КВ = 5 минут.

Параметры: длина бревна – 8 м, расстояние от ПС до линии бревна - 3 м, до целевого берега – 12 м, глубина оврага – 4 м, зона этапа.

Оборудование этапа: бревно, ПС (заглушенный карабин) - опора для маятниковых перил на стартовом берегу в безопасной зоне,  естественная граница этапа, судейские страховочные перила.

Действия: участник встёгивается длинным усом самостраховки в судейские страховочные перила, наводит свои перила и переправляется, двигаясь ногами по бревну, с самостраховкой  спусковым устройством за маятниковые перила в соответствии с п. п. 2.7, 2.8.1, 2.17  2.18 «Руководства...». При падении с бревна или нагружении судейских перил участник возвращается на исходный берег и начинает этап сначала.

Этап 1 ( этап 2 – L = 130 м.

Этап 2. Наклонная вниз навесная переправа.

Параметры: Длина подъёма – 13 м, из них 6 м – вертикальные перила, длина переправы 10 м, угол наклона 45°.

Оборудование этапа: на исходном берегу (он же целевой) ПС-1 – петля – в безопасной зоне, КЛ, перила для подъёма на ПС-2, ПС-2 – заглушенный судейский карабин – в опасной зоне, зона этапа.

Действия: участник закрепляет одинарные перила для навесной переправы на ПС-1, поднимается до ПС-2 и наводит перила навесной переправы. Затем спускается по навесной переправе с самостраховкой при помощи спускового устройства. В качестве страховочных перил используются подъёмные перила. Граница опасной зоны совпадает с КЛ. Этап проходится в соответствии с п.п. 2.7, 2.8.1, 2.11, 2.13 и 2.18 «Руководства…». В случае одиночного касания земли в опасной зоне участник возвращается на ПС-2 и наводит перила заново.

Этап 2 ( этап 3 – L = 210 м.

Этап 3. Судейская навесная переправа + параллельные перила с наведением верхней верёвки.

КВ = 10 мин.

Параметры: Длина этапа 20 м.

Оборудование этапа: судейская навесная переправа, ПС-1 и ПС-2 – заглушенные карабины, закреплённые на опорах на 1 м выше перил навесной переправы, КЛ, зона этапа.

Действия: участник закрепляет на ПС-1 одинарные перила для параллельных перил, переправляется на противоположный берег по судейской навесной переправе, наводит за ПС-2 верхнюю верёвку параллельных перил и переправляется на целевой (он же исходный) берег по параллельным перилам, используя в качестве нижней верёвки судейскую навесную переправу Этап проходится в соответствии с п.п. 2.11, 2.19, 2.7, 2.8.1 и 2.18 «Руководства…».

Этап 2 ( этап 3 – L = 140 м.

Этап 4. Спуск по склону (самонаведение).

Параметры: длина – 25 м,  крутизна склона до 40(.

Оборудование этапа: стартовая опора – судейский заглушенный карабин – в безопасной зоне, КЛ, внизу безопасная зона.

Действия: Этап проходится в соответствии с п.п. 2.7, 2.8.1, 2.15 и 2.18 «Руководства…».

Этап 4 ( этап 5 – L = 70 м.

Этап 5. Судейская навесная переправа + спуск и подъём по наведённым перилам. КВ = 10 мин

Параметры: Длина навесной переправы 25 м, глубина оврага – 7 м.

Оборудование этапа: судейская навесная переправа, КЛ на исходном берегу, заданная зона 2 м шириной на дне оврага, зона этапа.

Действия: участник переправляется по навесной переправе до центра оврага и спускается по наведённым перилам в овраг (примерно посредине оврага) до касания рукой контрольной точки на дне оврага. Затем поднимается по своим перилам до навесной переправы и возвращается по ней на исходный берег. Крепление перил для спуска и подъёма за перила навесной переправы. В случае движения по склону оврага вне заданной зоны участник возвращается па исходный берег и проходит этап заново. Этап проходится в соответствии с п.п. 2.11, 2.13, 2.15, 2.7, 2.8.1 и 2.18 «Руководства…».

Этап 6 ( финиш = 250 м.